附件3

ICS

p

中华人民共和国水利行业标准

SL/T XXX-20XX

节水规划编制规程

Specification for water conservation planning

(征求意见稿)

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

20XX-XX-XX发布                20XX-XX-XX实施

中华人民共和国水利部  发布

# 前言

根据水利部水利水电技术标准制定计划，按照《水利技术标准编写规定》（SL1-2014），在总结以往节水工作及节水规划编制经验基础上，根据节水新形势和新要求，编制本标准。

本标准共分8章和2个附录，主要技术内容有：

——总则；

——基本规定；

——节水现状与形势分析；

——规划目标与任务制订；

——重点领域节水方案编制；

——重点工程与投资匡算；

——规划效果评价；

——保障措施。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：全国节约用水办公室

本标准解释单位：全国节约用水办公室

本标准主编单位：水利部水利水电规划设计总院

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：李原园、李云玲、汪党献、张树鑫、刘波、邢西刚、王慧杰

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010-63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn），以供今后修订时参考。

目次

前言	i

1 总则	1

2 基本规定	1

3 节水现状与形势分析	2

3.1  一般规定	2

3.2  现状评价	2

3.3  形势分析	3

4 规划目标与任务制订	4

4.1  一般规定	4

4.2  规划目标与指标	4

4.3  主要任务	4

4.4  总体布局	4

5 重点领域节水方案编制	5

5.1  一般规定	5

5.2  农业节水	5

5.3  工业节水	6

5.4  生活节水	6

5.5  非常规水源利用	6

5.6  政策制度建设	7

6 重点工程与投资匡算	7

6.1  一般规定	7

6.2  重点工程	7

6.3  投资匡算与计划安排	8

7 规划效果评价	8

7.1  一般规定	8

7.2  节水潜力分析	8

7.3  节水效果评价	9

7.4  环境影响评价	9

8 保障措施	9

附录A  节水规划报告编制提纲	10

附录B  节水规划报告编制用表	10

标准用词说明	21

条文说明	22

# 1 总则

1.0.1  为贯彻落实节水优先方针，规范节水规划编制工作，明确规划编制内容和技术方法，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于流域、县级及以上行政区的节水规划和节水型社会建设规划的编制。水资源规划、流域综合规划、水中长期供求规划、重大工程规划等规划报告中的节水规划篇章可参照执行。

1.0.3  规划编制应遵循以水而定、量水而行，因地制宜、突出重点，多措并举、分类施策，分工明确、责任落实等原则。

1.0.4  规划编制应注重调查研究，衔接相关规划成果，充分吸纳最新节水科技成果，广泛征求意见。

1.0.5  本规程主要引用以下标准：

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB/T 18916 取水定额

GB/T 23598 水资源公报编制规程

GB/T 29404 灌溉用水定额编制导则

GB/T 50331 城市居民生活用水量标准

GB/T 50363节水灌溉工程技术规范

GB/T 51051水资源规划规范

GB/T 51083城市节水评价标准

SL 429 水资源供需预测分析技术规范

SL/Z 738 水生态文明城市建设评价导则

1.0.6  规划编制除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及相关部门现行有关标准的规定。

# 2 基本规定

2.0.1 规划编制应开展基础资料收集分析工作，主要包括：

1 规划范围内自然地理、经济社会、水资源及其开发利用、水资源节约保护等方面资料；

2 近期国民经济与社会发展规划、水资源规划、水中长期供求规划、节水型社会建设规划等相关规划资料；

3 涉及到的相关法律法规、水资源管理制度、节水管理能力建设等方面资料。

2.0.2  规划编制所需相关资料应满足适用性、协调性、可靠性和代表性的要求，必要时可开展补充调查和监测工作。

2.0.3  规划编制主要内容宜包括：节水现状与形势分析、规划目标与任务制订、重点领域节水规划、重点工程与投资匡算、节水效果评价、保障措施等。

2.0.4  应合理确定规划范围。规划范围宜保持行政区的完整性，结合水资源分区综合确定。

2.0.5  应设定现状水平年和规划水平年。

1 现状水平年，宜选取最近年份，并考虑水文情势和资料条件，避免特枯水年和特丰水年。

2 规划水平年，为规划目标实现的年份，根据需要可分近期、中期和远期规划水平年，以近期规划水平年为重点。

3 对于水资源规划、流域综合规划、水中长期供求规划等节水规划章节，现状水平年、规划水平年宜与其规划的水平年一致。

4 对于重大工程规划的节约用水规划，规划水平年宜与其设计水平年一致。

2.0.6  规划报告可参照附录A提纲编写，规划报告编制附表可参照附录B表式填报。。

# 3 节水现状与形势分析

## 3.1  一般规定

3.1.1  应采取定性与定量相结合的方法，客观公正地总结最近一段时期（可和最近的五年规划相结合）节水工作所取得的成效。

3.1.2  应对照同类地区（行业）先进节水水平，结合水资源供用状况，诊断现状节水存在的主要问题，分析产生问题的主要原因。

3.1.3  应结合水资源供需状况，对标国家和所在区域的新要求，分析节水工作面临的形势。

## 3.2  现状评价

3.2.1  应对节水状况进行评价，总结节水成效及其存在的主要问题。

1 对有前期规划的，应分类分项评价上期规划目标指标及主要任务完成情况，总结节水成效及其存在的主要问题。

2 对无前期规划的，应开展现状节水水平评价，总结近期节水工作取得的成效及其存在的主要问题。

3.2.2  宜以近期实际供水、用水和节水资料作为现状节水水平评价的基础资料，对节水评价基本资料进行一致性和合理性分析。

可结合近期（3～5年）用水量变化趋势，考虑降水、来水等不确定性影响，分析测算现状水平年用水总量及其农业、工业、生活、人工生态环境等用水量。

3.2.3  开展现状节水水平评价，宜包括：

1 现状用水状况评价。分析现状水平年用水总量与用水总量控制指标的符合性，地表水取水量与江河流域水量分配方案的符合性，地下水用水量与地下水控制开采量指标的符合性。

2 现状供水状况评价。评价现状供水系统水量利用效率，主要包括重大供水工程设计供水能力与实际供水量的关系、输配水系统水量漏损情况、灌溉水利用系数等，与周边及同类地区进行对比；按照相关规范标准要求，分析现状主要水源工程及输配水系统挖潜改造增供能力。

3 现状节水状况评价。分析说明农业、工业、生活等重点领域节水发展情况；调查统计单位用水量、用水效率等指标，分析其与国家标准、地方标准、政策性文件等要求的符合性；与同类地区进行对比分析，评价其节水水平的先进性。

4 非常规水源利用状况评价。分析再生水、集蓄雨（雪）水、微咸水、矿坑水、海水等非常规水源利用水平及其开发利用潜力。

5 现状节水管理状况评价。包括但不限于：节水法规标准建设、节水政策制定与落实、计量监测能力建设、水价改革、水费（水资源税）征收（缴纳）情况、节水投入机制、节水激励机制、节水技术推广应用、节水宣传教育等内容。。

## 3.3  形势分析

3.3.1  可从水资源供需形势、对标节水先进水平要求、现状节水存在的主要问题等方面，分析节水的重点领域、发展方向及其紧迫性。

3.3.2  可结合生态文明建设、高质量发展、重大战略布局、保障水安全等新要求，分析节水所面临的新形势。

# 4 规划目标与任务制订

## 4.1  一般规定

4.1.1  应在现状评价与形势分析基础上，明确规划的指导思想和基本原则，制订规划目标和指标，提出规划主要任务与总体布局。

4.1.2  规划目标与指标制订，应统筹考虑需要与可能、长期与短期、投入与产出等因素，科学论证、综合确定。

4.1.3  应在全面规划、统筹协调、突出重点基础上，结合规划目标与指标，确定节水工作的主要任务与总体布局。

## 4.2  规划目标与指标

4.2.1  应综合考虑自然地理、经济社会、水资源禀赋等特点，统筹水资源供需发展状况和水资源节约保护要求，经过科学论证，制订规划水平年主要目标与指标。

4.2.2  节水目标指标应满足下列要求：

1 用水效率、单位用水量等指标值应满足用水强度控制指标和相关标准的要求。水资源超载地区或缺水地区节水指标应参照国内（外）同类地区先进水平，其他地区应优于国内同类地区平均水平。

2 用水总量指标、地下水控制开采量、非常规水源利用量等指标，应符合水资源管控要求，并与相关规划相协调。

3 节水灌溉面积、高效节水灌溉面积、公共供水管网改造长度、用水计量监测设施等建设类指标，应因地制宜、远期与近期相结合，经过科学规划论证确定。

4.2.3  规划水平年节水指标应与所采取的节水措施相协调，并考虑经济因素、社会发展、生态环境等的可承受程度。

## 4.3  主要任务

4.3.1  应以问题为导向、目标为引领，按照可实施、能达效、可考核的要求，提出主要规划任务。

4.3.2  可从强化水资源刚性约束、补齐节水基础设施短板、提升节水管理能力、加强监督考核等方面，明确分项具体任务。

## 4.4  总体布局

4.4.1  应统筹经济社会发展布局、水资源开发利用格局、水资源配置方案等，结合规划目标指标要求，提出节水规划总体布局。

4.4.2  应结合自然特点及水资源开发利用状况，对规划范围进行合理分区，提出各分区节水发展方向及规划期内主要节水目标任务。

1流域节水规划，应结合水资源禀赋条件及水资源开发利用状况，统筹流域上、中、下游经济社会发展、生态环境保护等需求，合理分区，提出各分区节水重点及其主要目标任务。

2县级及以上行政区的节水规划，可结合国民经济社会发展规划、重大区域战略发展规划等，合理分区，提出各分区节水重点及其主要目标任务。

# 5 重点领域节水方案编制

## 5.1  一般规定

5.1.1  应根据所在区域现状供水、用水与节水等实际情况，明确节水重点领域，提出包括工程措施和非工程措施的节水规划方案。

5.1.2  提出的工程节水措施，应符合所在地区经济社会发展水平及水资源开发利用实际情况，具有可行性和经济性。

5.1.3  提出的非工程节水措施，应符合国家及地方政府相关政策要求和区域实际，具有可操作性。

## 5.2  农业节水

5.2.1  应以提高灌溉水利用效率与效益为核心，结合当地实际，对照农业节水目标指标要求，编制农业节水方案。

5.2.2  农业节水方案编制，应围绕发展现代化农业和乡村振兴战略的总体部署，统筹大中型灌区现代化改造、高标准农田建设、发展旱作节水农牧业等要求，综合确定需要采取的相关节水措施。

5.2.3  农业节水工程措施可包括：建设高效输配水工程，建设滴灌、喷灌、管灌、低压管道灌溉及水肥药一体化灌溉等高效节水灌溉工程，推行旱作节水灌溉技术、集雨补灌技术、畜牧渔业节水技术，加强农业用水节水计量监测等。

5.2.4  农业节水非工程措施可包括：合理规划灌溉发展布局和规模，优化农业种植结构，强化农业节水科技支撑，完善农业节水社会化服务体系等。

在水资源超载地区，县域水资源承载能力动态评价所确定的水资源超载地区，要压减高耗水作物种植面积，扩大优质耐旱高产农牧品种种植面积，因地制宜推行轮作等绿色适水种植，严禁开采深层地下水用于农业灌溉。

## 5.3  工业节水

5.3.1  应以工业减排降污和提高工业用水重复利用水平为核心，结合当地实际，对照工业节水目标指标要求，编制工业节水方案。

5.3.2  工业节水方案编制，宜以建设节水型企业和节水型工业园区为重点，推行先进的节水工艺和技术，加大工业用水的循环利用和梯级利用。

5.3.3  工业节水工程措施可包括：开展工业企业节水减污技术改造，实施工业废水集中处理和资源化利用工程；推动高耗水行业在工业园区集聚发展，鼓励企业内部和企业间串联用水、梯级利用和循环利用等。

5.3.4  工业节水非工程措施可包括：合理规划工业发展布局和规模，优化调整产业结构；严控高耗水行业新增产能，推动过剩产能有序退出和转移，大力发展战略性新兴产业；强化工业用水定额管理、用水审计及水效达标等。

## 5.4  生活节水

5.4.1  应以降低公共供水管网漏损水率和提高节水器具普及率为核心，结合当地实际，对照生活节水目标指标要求，编制生活节水方案。

5.4.2  生活节水方案编制，应以公共供水管网改造、推广普及节水器具、加强居民生活和公共领域节水、严控高耗水服务业用水等为重点，推进节水型城市（镇）、节水型小区、节水型机关等节水载体达标建设。

5.4.3  生活节水工程措施可包括：实施供水管网改造工程建设，大幅降低供水管网漏损率；加强城镇供用水设施改造及配套管网建设，推广使用节水器具；缺水城市园林绿化宜选用节水耐旱型植被和采用喷灌、微灌等节水灌溉方式；可结合城乡供水一体化推行和农村“厕所革命”，改造和配套农村生活供用水设施，推广使用节水器具，推进农村生活节水。

5.4.4  生活节水非工程措施可包括：因水制宜、集约发展，合理布局城市（镇）空间，科学控制发展规模，优化城市功能结构和产业布局、基础设施布局；鼓励城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工及河湖补水等优先使用再生水；从严控制洗浴、洗车、高尔夫球场、人工滑雪场等高耗水服务业的用水指标，对非人体接触用水强制实行循环利用等。

## 5.5  非常规水源利用

5.5.1  应以推进污水资源化利用、加大雨水集蓄利用、海水利用、矿井水综合利用为重点，结合当地实际，对照非常规水源利用目标指标要求，编制非常规水源利用方案。

5.5.2  应依据相关规划及政策要求，明确污水集中处理与再生利用、雨水集蓄利用、海水利用、矿井水利用等非常规水源利用的工程措施。

5.5.3  应统筹利用和合理配置非常规水源，将非常规水源利用纳入水资源统一配置，扩大非常规水源利用领域和规模。

## 5.6  政策制度建设

5.6.1  应健全和完善节水法规、规章、规范性文件和技术标准体系。

5.6.2  应健全和完善促进节水事业发展的市场机制改革创新体系。

5.6.3  应健全和完善节水制度保障体系。

# 6 重点工程与投资匡算

## 6.1  一般规定

6.1.1  应科学谋划和配套建设一批节水工程项目，确保实现规划目标与任务，提升节水基础设施水平和持续节水能力。

6.1.2  应按照“确有需要、生态安全、可以持续”和“经济技术可行、节水效果显著”的要求，经科学比选后确定相关重点工程。

6.1.3  应进行重点工程的投资匡算，编制实施计划安排。

## 6.2  重点工程

6.2.1  农业节水工程，宜包括大型灌区现代化改造、中型灌区续建配套与节水改造、高标准农田建设、渠系节水改造、高效节水灌溉、水肥一体化、农艺节水措施等。可列农业节水工程项目专栏。

6.2.2  工业节水工程，宜包括节水工业园区建设、重点工业企业节水改造、重点企业用水在线监测等。可列工业节水工程项目专栏。

6.2.3  生活节水工程，宜包括公共供水管网改扩建、农村生活供水管网建设、节水器具推广与更新改造、园林绿化节水改造、公共供水系统在线监测平台建设等。可列生活节水工程项目专栏。

6.2.4  非常规水利用工程，宜包括城镇污水处理与再生水利用、村镇生活污水收集处理系统、矿井水利用、微咸水利用、集蓄雨（雪）水收集利用、淡化海水利用等。可列非常规水利用工程项目专栏。

6.2.5  节水管理能力建设工程，宜包括取用水监测计量设施建设、节水标准化管理、基层节水能力提升、节水载体建设、社会化服务能力建设、智慧节水信息化平台建设等。可列节水管理能力建设工程项目专栏。

## 6.3  投资匡算与计划安排

6.3.1 应结合相关单位投资定额标准，匡算各类节水工程投资需求。

6.3.2重点对近期实施的规划项目，作出实施计划安排。

# 7 规划效果评价

## 7.1  一般规定

7.1.1  应以现状水平年用水量为基础，结合规划水平年节水目标指标要求和节水措施方案，分别测算农业、工业、生活等重点领域现状用水（即存量用水）的节水潜力和节水总潜力。

7.1.2  应采用定量与定性相结合的方法，对规划的节水效果进行评价，重点评价近期重点工程实施的节水效果。

7.1.3  应开展重大规划节水工程的环境影响评价。

## 7.2  节水潜力分析

7.2.1  农业节水潜力。可通过采用综合亩均净灌溉水量、农田灌溉水有效利用系数等指标，考虑种植结构调整及灌溉面积退减情况，进行测算。资料较好地区，宜按照不同灌溉模式及不同农作物类型分别进行测算。

1 对现状灌溉面积不变情形的，应在分析现状水平年实际灌溉面积、实际亩均净灌溉水量、农田灌溉水有效利用系数等基础上，对比规划水平年相应的规划目标值，测算规划水平年农业毛用水量，其与现状水平年农业用水量的差值即为农业节水潜力。

2 对灌溉面积退减情形的，应将退减的灌溉面积所减少的实际灌溉水量计入农业节水潜力。

7.2.2  工业节水潜力。可通过采用单位增加值用水量和工业用水重复利用率、工业供水利用效率等指标，考虑节水科技进步、产业（产品）结构调整等情况，进行测算。工业园区或用水量较大的建设项目，宜按照主要产品分项测算其节水潜力。

7.2.3  生活节水潜力。可通过现状水平年与规划水平年公共供水管网漏损率、节水器具普及率等指标的差值及其对用水量的影响，进行测算。生活节水潜力宜包括城镇居民生活用水、农村居民生活用水、建筑业及服务业等公共用水的节水潜力。城镇环境用水的节水潜力可计入生活节水潜力中。

7.2.4  应对农业、工业和生活等重点领域的节水潜力及汇总后的总节水潜力，进行合理性分析和可达性评价。

## 7.3  节水效果评价

7.3.1  应结合节水潜力分析成果，分析节水量配置方案，明确各规划水平年节水量的配置方向。

7.3.2  可采取定性与定量相结合的方法，对规划实施后可达到的社会效益、经济效益、生态效益、环境效益进行分析分项评价。

## 7.4  环境影响评价

7.4.1  应对重点规划工程措施实施对环境有利和不利影响进行评价。

7.4.2  应对规划实施可能出现的负面影响提出预防措施。

# 8 保障措施

8.0.1  可从组织领导、体制机制、投入保障、监管考核、科技支撑、宣传教育等方面，提出规划保障措施。

8.0.2  保障措施应符合下列要求：

1 从组织协调机构建设、部门职责分工、目标任务落实等方面提出组织保障措施；

2 从拓展投融资渠道、加大投入力度等方面提出投资保障措施；

3 从强化主体责任、纳入考核体系、严格责任追求等方面提出加强监管考核措施；

4 从科技攻关、技术推广、成果转化等方面，提出科技保障措施；

5 从宣传、教育、示范引导等方面，提出宣传教育保障措施。

# 附录A  节水规划报告编制提纲

前言

1 规划背景

1.1 水资源开发利用现状

1.2 节水发展主要成就

1.3 节水存在的主要问题

1.4 节水形势分析

2 总体要求

2.1 指导思想

2.2 基本原则

2.3 规划目标与指标

2.4 主要任务

2.5 总体布局

3 重点领域节水规划

3.1 农业节水

3.2 工业节水

3.3 生活节水

3.4 非常规水利用

3.5 政策制度建设

4 节水工程与投资匡算

4.1 重点工程

4.2 投资匡算

4.3 近期安排

5 规划效果评价

5.1 节水潜力评价

5.2 节水效果评价

5.3 环境影响评价

6 保障措施

6.1 加强组织领导

6.2加强投入保障

6.3强化科技支撑

6.4加强监管考核

6.5加大宣传教育

附图、附表可包括下列内容：

（1）规划范围分布示意图

（2）规划分区布局示意图

（3）现状和规划的重点节水工程分布示意图

（4）大中型灌区续建配套与节水改造工程项目表

（5）重点工业企业节水改造工程项目表

（6）城镇重点节水工程项目表

（7）节水管理能力建设工程项目表

（8）其他

# 附录B  节水规划报告编制用表

附表1  节水规划目标指标表

| 年份 | 用水 总量 (亿m3) | 其中： 地下水 (亿m3) | 非常规 水源 利用量 (亿m3) | 万元 GDP 用水量 (m3) | 万元 工业 增加值 用水量 (m3) | 农田 灌溉水 有效 利用 系数 | 综合 亩均 灌溉 水量 (m3) | 规模以上 工业用水 重复 利用率 （%） | 农业 用水 计量率 （%） | 城镇和 工业 用水 计量率 （%） | 城镇公共 供水管网 漏损率 （%） | 再生水 利用率 （%） | 节水 器具 普及率 （%） | 县域 节水型 社会建 设达标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上一规划期始年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一规划期末年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上一规划期始年按当年年末达到数填报，上一规划期末年按照上期规划制定目标或管控指标要求填报，现状水平年按照年末达到数填报，规划水平年按照规划预期目标填报。2.综合亩均灌溉水量是指农田、林果、草场实际灌溉总用水量与实灌总面积的比值。3.农业灌溉用水计量率是指有计量设施的农业一级取水口灌溉用水量占农业灌溉总用水量的比例。4.城镇和工业用水计量率是指有计量设施的用水量占城镇和工业用水总用水量的比例。5.城镇公共供水管网漏损率是指管网漏损水量与供水总量之比。6.再生水利用率是指城市污水再生利用量与污水处理量的比率。6.节水器具普及率是指用水器具中节水型器具数量与用水器具总数的比率。

附表2  农业节水发展指标表

| 年份 | 灌溉面积(万亩) | 节水灌溉(万亩) | 水肥一体化灌溉 | 农艺节水改造 | 渠道衬砌长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 其中： 农田 | 合计 | 渠系 防渗 | 喷灌 | 微灌 | 低压 管灌 | 投资 (万元) | 面积 (万亩) | 投资 (万元) | 面积 (万亩) | 投资 (万元) | 干支渠 (km) | 末级 渠系 (km) | 投资 (万元) |
| 现状水平年 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 规划水平年1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.现状水平年填写年末达到值；2.规划水平年填写预计新增值。

附表3   节水载体建设指标表

| 类型 | 级别 | 现状水平年 | 规划水平年1 | 规划水平年2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型灌区 | 国家级 |  |  |  |
|  | 省级 |  |  |  |
|  | 地市级 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 节水型企业/园区 | 国家级 |  |  |  |
|  | 省级 |  |  |  |
|  | 地市级 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 节水型机关 | 国家级 |  |  |  |
|  | 省级 |  |  |  |
|  | 地市级 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 节水型学校 | 国家级 |  |  |  |
|  | 省级 |  |  |  |
|  | 地市级 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 节水型居民小区 | 国家级 |  |  |  |
|  | 省级 |  |  |  |
|  | 地市级 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 其他（医院、宾馆等） | 国家级 |  |  |  |
|  | 省级 |  |  |  |
|  | 地市级 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

注：节水载体建设任务指标表根据实际情况选择性填报，规划水平年填报规划期新增值。

附表4  节水制度与标准建设情况表

| 类别 | 已出台文件及颁布时间 | 规划期间拟制修订文件计划安排 |
| --- | --- | --- |
| 法律法规类 | 如节约用水条例、流域水资源管理条例等 |  |
| 政策制度类 | 如取水许可和水资源费征收管理办法、节水型社会建设管理办法、地下水管理办法、节约用水管理办法、计划用水管理办法、节约用水奖惩办法、水资源税改革实施办法、水权交易管理办法等 |  |
| 规划、实施方案类 | 如节水型社会建设“十三五”规划、国家节水行动方案实施方案、全民节水行动计划、“十三五”总量和强度双控行动方案等 |  |
| 定额标准类 | 如省（自治区、直辖市）用水定额、节水载体建设标准等 |  |
| …… | …… |  |

附表5  规划期农业节水工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在区域 | 实施主体/ 责任部门 | 监督部门 | 投资方式 | 建设规模、主要内容等 | 建设 期限 | 投资 (万元) | 预期节水量 (万m3) | 分年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____年 | ...... | ____年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）灌区续建配套与现代化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）高标准农田建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：农业节水工程建设内容包含但不局限于灌区续建配套与现代化改造、高标准农田建设、骨干工程节水改造、骨干输配水管网化、田间末级渠系配套、高效节水灌溉、水肥一体化、设施农牧业、农艺节水措施等，可根据实际情况规划项目。

附表6  规划期工业节水工程项目表

| 序号 | 企业名称 | 所在区域 | 实施主体/ 责任部门 | 监督部门 | 投资方式 | 建设规模、主要内容等 | 建设 期限 | 投资 (万元) | 预期节水量 (万m3) | 分年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____年 | …… | ____年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）重点工业企业节水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）节水型工业园区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.重点工业用水户指年取用水量在5万吨及以上的工业用水户。2.节水改造建设内容包含但不局限于工业节水改造、节水园区建设等。

附表7  规划期城镇节水工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在区域 | 实施主体/ 责任部门 | 监督部门 | 投资方式 | 建设规模、主要内容等 | 建设 期限 | 投资 (万元) | 预期节水量 (万m3) | 分年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____年 | …… | ____年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）供水管网节水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）园林绿化节水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：城镇节水工程内容包含但不局限于供水管网节水改造、园林绿化节水改造、节水器具推广建设等，视区域实际情况调整。

附表8  非常规水源利用工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在区域 | 实施主体/ 责任部门 | 监督部门 | 投资方式 | 建设规模、主要内容等 | 建设 期限 | 投资 (万元) | 设计 利用量 (万m3) | 分年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____年 | …… | ____年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）污水处理与再生水利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）雨洪水集蓄利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）微咸水利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）矿井水利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）海水利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、非常规水源利用项目，视区域实际情况调整；2、海水利用包括淡化海水利用和海水直接利用。

附表9  节水能力建设工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在区域 | 实施主体/ 责任部门 | 监督部门 | 投资方式 | 建设规模、主要内容等 | 建设 期限 | 投资 (万元) | 预期节水量 (万m3) | 分年度实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____年 | …… | ____年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) | 建设内容 | 投资 (万元) |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）农业用水计量设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）工业用水计量设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）城镇生活用水计量设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）农村生活用水计量设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：视区域实际情况调整。

# 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

中华人民共和国水利行业标准

节约用水规划编制规程

SL XXX—XXXX

# 条文说明

目次

3 节水现状与形势分析	24

3.1  一般规定	24

3.2  现状评价	24

4 规划目标与任务制订	24

4.2   规划目标与指标	24

4.3   主要任务	24

5 重点领域节水方案编制	25

5.1  一般规定	25

5.2  农业节水	25

5.4  生活节水	25

5.6  政策制度建设	25

6 重点工程与投资匡算	25

6.1  一般规定	25

6.2  重点工程	25

6.3  投资匡算与计划安排	26

7 效果评价	26

7.2  节水潜力分析	26

7.3  节水效果评价	26

# 3 节水现状与形势分析

## 3.1  一般规定

3.1.2 同类地区（行业）的选取，要统筹考虑水资源条件（含现有水源工程条件）、水文气象条件、经济社会发展水平、产业结构与种植结构、供水结构、用水模式等方面综合确定。

## 3.2  现状评价

3.2.1对有前期规划的，在分类分项评价上期规划目标指标及主要任务完成情况基础上，包括但不限于：节水理念落实、节水政策保障、用水总量与效率指标控制、节水设施建设、节水载体示范、节水监督考核等方面总结取得成效。

对无前期规划的，现状评价以现状水平年的实际供水、用水和节水资料作为现状节水水平评价的基础资料，为了避免水文波动的影响，必要时采用近3~5年的平均值。

3.2.3单位用水量与用水效率指标，包括但不限于：万元国内（地区）生产总值用水量、万元工业增加值用水量、耕地实际灌溉亩均用水量、主要工业行业单位产品用水量、城镇居民生活用水定额、农村居民生活用水定额、农田灌溉水有效利用系数、工业用水重复利用率、公共供水管网漏损率、节水器具普及率等。

# 4 规划目标与任务制订

## 4.2   规划目标与指标

4.2.1  规划目标与指标要与国民经济和社会发展规划等上位规划要求相协调，符合最严格水资源管理制度管控指标要求。可以分别提出各规划水平年的总体目标和分区分类目标与指标。

4.2.2  根据区域（流域）供用水特点、节水存在问题和节水目标制订等，综合确定主要节水指标，各规划水平年节水指标值要进行科学测算。节水指标包括但不限于：用水总量指标、万元国内生产总值用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率、农田灌溉水有效利用系数、城市公共供水管网漏损率、非常规水源利用量等。节水规划目标指标表的表式参考附表1。

## 4.3   主要任务

4.3.2  要以完成节水目标指标要求、解决现状存在的主要问题为导向，提出规划主要任务。所提出的主要任务要因地制宜、切实可行。

# 5 重点领域节水方案编制

## 5.1  一般规定

5.1.1  不同类型规划，要根据实际情况确定节水的重点领域，也可以按照流域或区域为单元进行重点区域节水规划编制。

## 5.2  农业节水

5.2.1  农业节水主要包括种植业灌溉（包括水田、水浇地）、林牧渔业（包括林果地灌溉、草场灌溉、牲畜养殖和渔业）等的节水。农业节水主要指标表的表式参考附表2。

## 5.4  生活节水

5.4.1  生活节水主要包括城镇居民和农村居民生活节水，建筑业、服务业等公共用水节水，以及城镇生态环境用水等的节水。

5.4.2节水载体建设指标表的表式参考附表3。

## 5.6  政策制度建设

5.6.1  主要包括节约用水条例及与节水相关的取水许可、计划用水、水资源论证、监督考核等方面的法规、规章、规范性文件等内容。节水制度与标准建设情况表的表式参考附表4。

5.6.2  主要包括水价水资源税改革、水权水市场交易、节水投入长效机制、合同节水管理、节水激励支持机制等内容。

5.6.3  主要包括节水评价、用水审计、水效标识与节水认证等内容。

# 6 重点工程与投资匡算

## 6.1  一般规定

6.1.2  重点工程要因地制宜，科学论证，符合所在地区实际需要，具有可行性和经济性。

## 6.2  重点工程

6.2.1  可以按照农业农村、工业、城镇生活、非常规水源利用、节水能力建设等方面，拟定重点工程项目清单。项目清单要明确项目名称、建设规模、主要建设内容、节水效果、实施单位/责任主体、投资总额及分期投资计划等信息。重点工程清单可以列附表，表式参见附表5~附表9。

## 6.3  投资匡算与计划安排

6.3.2  按照需要与可能、轻重缓急的原则，提出近期规划水平年需要实施的重点项目及其年度建设计划与投资匡算。

# 7 规划效果评价

## 7.2  节水潜力分析

7.2.1 现状水平年实际灌溉面积要结合降水、来水情况，依据近期（3～5年）实际灌溉面积综合确定。

规划水平年综合亩均净灌溉水量为现有灌溉面积通过采取节水措施后达到值（存量部分单位用水量），而非规划水平年全部灌溉面积的综合值。

7.2.2 规划水平年单位增加值（产品）取（用）水量是现有工业企业通过节水改造等措施后达到值，而非规划水平年全部工业单位增加值（产品）取（用）水量值。

7.2.3 由于生活条件改善，通常居民生活人均用水量呈提高态势，因而不能采用规划水平年与现状水平年日均用水量差值方法测算居民生活节水潜力。应统筹考虑提高节水器具普及率、降低城镇公共供水管网漏损率、调整生活用水行为等因素进行测算。

## 7.3  节水效果评价

7.3.1  针对节水潜力分析成果，分析节水量的配置方向，主要包括退还河湖生态用水、减少地下水开采量、结转增供水量等。

7.3.2  节水社会效果评价主要包括提高用水保障程度、减少缺水不利影响、提高社会公众节水意识等内容。

节水经济效果评价主要包括减少开源成本、减少供水成本、减少污水处理成本、提高用水效益等内容。

节水生态效果评价主要包括增加河湖生态水量、减少地下开采量等内容。

节水环境效果评价主要包括减少废污水排水量、改善河湖水质等内容。

# Text boxes

SL